## Slide 1: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» КАФЕДРА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИУ9)
Москва, 2019 г.
Студент: Ковега Мария Николаевна
Группа: ИУ9-81
Научный руководитель: Каганов Юрий Тихонович
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НА ТЕМУ:
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

## Slide 2
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
2
Цель работы: Исследование пространственного параллельного механизма с целью нахождения его максимальной рабочей зоны оптимизационным методом
Задачи:
Вывод уравнений связи механизма
Выбор и реализация методов нахождения рабочей зоны
Разработка интерфейса программы и визуализация полученного результата на языке Python.

## Slide 3
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
3
Пространственным механизм — механизм, звенья которого описывают траектории, лежащие в пересекающихся плоскостях;
Механизм параллельной структуры — это замкнутый механизм, представляющий выходное звено, соединенное с основанием несколькими кинематическими цепями.
Рисунок 1 — Пространственный механизм параллельной структуры

## Slide 4
4
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Тренажеры летательных аппаратов или автомобилей;
Тестирование технических качеств транспортного средства;
Проведение малоинвазивных операций;
Подвижный операционный стол;
Изготовление электронной техники и микророботов;
Имитаторы космического полета.
Рисунок 2 — Робот-ассистент

## Slide 5
5
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основная идея — послойное наращивание материала.
Преимущества аддитивных технологий:
Экономия материала;
Возможность создания сложных конструкций (например, сетчатых);
Точные и универсальные.
Рисунок 3 — Сетчатая конструкция, напечатанная с применением аддитивных технологий

## Slide 6
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
6
Характеристики механизма:
6 степеней свободы;
Имеет основание и выходное звено;
Имеет 6 кинематических цепей включающих:
  6 цилиндрических кинематических пар;
  6 вращательных кинематических пар;
  6 сферических кинематических пар.
Рисунок 4 — Схема исследуемого механизма

## Slide 7
7
РАБОЧАЯ ЗОНА МЕХАНИЗМА
Рабочая зона — пространство точек, которые может достигать рабочий орган механизма в процессе функционирования.
Способы определения рабочей зоны:
Геометрический;
Дискретный;
Оптимизационный.
Рисунок 5 — Пример рабочей зоны механизма

## Slide 8
8
АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
Оптимизационный алгоритм набор обобщенных координат q решение системы нелинейных алгебраических уравнений F точка в трехмерном пространстве (x, y, z).

## Slide 9
9
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
Использует одновременно вероятностный и детерминированный подход;
На каждом шаге рассматривает некоторый набор точек в пространстве;
Получает оптимальное решение с применением эволюционных подходов: селекции, кроссинговера и мутации генов;
Фитнесс-функция:
где — вектор , полученный при решении СНАУ, — центр тяжести точек текущей популяции.

## Slide 10
10
АЛГОРИТМ НЬЮТОНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
Составляется матрица Якоби ;
Решается система линейных уравнений методом Гаусса с частичным выбором главного элемента.

## Slide 11
11
ПРОГРАММНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Углы поворота выходного звена в диапазоне (-) в градусах.
Длина ребра куба основания
Длины ребер параллелепипеда выходного звена
Оптимальные значения, выявленные в ходе тестирования
Рисунок 6 — Программный интерфейс

## Slide 12
12
РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Проекция найденных точек на три плоскости
Каркас рабочей зоны в трехмерном пространстве
Рисунок 7 — Результат выполнения программы

## Slide 13
13
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Генетический алгоритм:
Вероятность мутации — 0,5
Вероятность кроссинговера — 0.3
Количество хромосом — 2000
Количество эпох — 4
Зависимость формы рабочей зоны от размеров выходного звена:
— длина ребра параллелепипеда рабочей зоны, — длина ребра выходного звена по одной из осей
Время работы генетического алгоритма:
Размер популяции, ед. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000
Время, с | 1.041 | 9.992 | 30.293 | 107.138 | 275.605

## Slide 14
14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описан пространственный механизм параллельной структуры;
Формализована задача для нахождения рабочей зоны механизма;
Разработан оптимизационный подход для нахождения рабочей зоны;
Описан генетический алгоритм, алгоритм Ньютона и Гаусса;
Разработана программа для нахождения рабочей зоны в зависимости от параметров механизма и алгоритма;

## Slide 15
15
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Учет возможности использования звеньев неравной длины и оптимизация их отношения
Нахождение рабочей зоны в зависимости от расположения рабочего органа
Исследование управления механизма с использованием искусственного интеллекта

## Slide 16
СТАТЬИ НА ТЕМУ
16
Опубликованная статья:
Ковега М.Н. Разработка оптимизационной модели пространственного параллельного механизма для аддитивных технологий // Инновационное развитие легкой и текстильной промышленности. Часть 2. — М., 2019 — с. 208.
Статья, принятая к опубликованию:
Каганов Ю.Т., Гарин О.А., Хейло С.В., Ковега М.Н. Оптимизация параметров пространственного параллельного механизма для аддитивных технологий // сборник научных трудов Международного научно-технического Симпозиума «Вторые международные Косыгинские чтения «Энергоресурсоэффективные экологически безопасные технологии и оборудование»